SPEKTROFOTOMETRIA    UV VIS

Temat:	Spektrofotometryczne oznaczanie stężenia białka oraz jonów żelaza w osoczu krwi

Cel ćwiczenia - wykreślenie widma białka zawierającego i niezawierającego aminokwasy aromatyczne, oznaczanie stężenia albuminy i protaminy, wyznaczanie współczynników absorpcji, oznaczenie stężenia żelaza w osoczu krwi metodą miareczkowania absorpcjometrycznego

Ze względu na zawartość aminokwasów aromatycznych (fenyloalanina, tyrozyna, tryptofan) białka wykazują maksimum absorpcji przy 280 nm. Różna liczba aminokwasów aromatycznych w cząsteczce powoduje, że absorbancja przy 280 nm dla równostężeniowych roztworów różnych białek jest różna. Tą metodą oznacza się białka w zakresie stężeń od 0,1 do 1,0 mg/ml, korzystając z wzoru Kalckara:

białko, mg/ml = A280 nm x 1,45

W materiale biologicznym oznaczenie komplikuje obecność substancji absorbujących promieniowanie przy długości fali zbliżonej do białek. Związkami tymi są kwasy nukleinowe. Wykazują one jednak silniejszą absorbancję przy 260 nm niż przy 280 nm. W przypadku występowania obok białek kwasów nukleinowych odczytuje się absorbancję przy 280 i 260 nm. Zawartość białka oblicza się ze wzoru podanego przez Kalckara:

białko, mg/ml = (A280 nm x 1,45) – (A260 nm x 0,74)

Dla roztworów wykazujących opalescencję odczytuje się dodatkowo absorbancję przy 320 nm i stężenie białka oblicza się ze wzoru:

białko, mg/ml = (A280 nm – A320 nm) x 1,45 – (A260 nm  – A320 nm) x 0,74

Stężenie białka  niezawierającego aminokwasów aromatycznych odczytuje się z wykresu kalibracyjnego. Dzięki występowaniu wiązań peptydowych białka absorbują promieniowanie w zakresie 180-225 nm. Do celów analitycznych najczęściej wykonywane są pomiary absorbancji roztworu białek przy 220 nm. Absorbancja przy 220 nm dla równostężeniowych roztworów białek nawet znacznie różniących się składem aminokwasowym jest identyczna. Stężenie białka odczytuje się wówczas z wykresu kalibracyjnego.

Pomiar absorbancji pozwala na odczytanie stężenia oznaczanego związku chemicznego z wykresu kalibracyjnego lub obliczenie z molowego współczynnika absorpcji, procentowego współczynnika absorpcji lub współczynnika kalibracji. Miano i wartość liczbowa współczynnika absorpcji zależy od wyboru jednostek stężenia, długości drogi optycznej i długości fali.

Jeśli znana jest masa molowa substancji stosuje się molowy współczynnik absorpcji (():

A

( =

c x l

c – stężenie substancji wyrażone w molach na litr

l – długość drogi optycznej równa 1 cm

A – absorbancja zmierzona przy analitycznej długości fali

Wyznaczenie eksperymentalne molowego współczynnika absorpcji pozwala obliczyć stężenie substancji w próbce badanej wyrażone w molach na litr.

Jeśli masa molowa substancji nie jest znana, stosuje się procentowy współczynnik absorpcji (a):

A

a =

c x l

c – stężenie substancji wyrażone w procentach

l – długość drogi optycznej równa 1 cm

A – absorbancja zmierzona przy analitycznej długości fali

Wyznaczenie procentowego współczynnika absorpcji pozwala obliczyć stężenie substancji w próbce badanej wyrażone w procentach.

Współczynnik kalibracji (F) wyraża się wzorem:

F = c/A

c– stężenie

A - absorbancja

Ćwiczenie 1 –  widmo roztworu białka

zawierającego i niezawierającego

aminokwasy aromatyczne

Aparatura

Spektrofotometr dwuwiązkowy Jasco V630

- Wykreślić widmo białka zawierającego aminokwasy aromatyczne (albumina) wobec próby ślepej (0,15 mol/l NaCl)

- Wykreślić widmo białka niezawierającego aminokwasy aromatyczne (protamina) wobec próby ślepej (0,15 mol/l NaCl)

- Wyciągnąć wnioski

Ćwiczenie 2 - stężenie białka zawierającego

i niezawierającego  aminokwasy

aromatyczne,   wyznaczanie

współczynników absorpcji,

Aparatura

Spektrofotometr Helios Gamma

Odczynniki

- 0,15 mol/l roztwór NaCl

2.  Roztwór protaminy – 1 mg/ml w 0,15 mol/l roztworze NaCl

### Oznaczanie stężenia białka metodą spektrofotometryczną

### A. W oparciu o pomiar absorbancji przy 280 (białka zawierające

### aminokwasy aromatyczne)

- Odczytać absorbancję roztworu albuminy (zadanie) przy 280 nm (wobec próby ślepej – 0,15 mol/l NaCl

- Obliczyć stężenie białka korzystając ze wzoru Kalckara

### B. W oparciu o pomiar absorbancji przy 220 nm (białka nie

### zawierające aminokwasy aromatyczne)

1.   	Sporządzić wykres kalibracyjny  roztworu protaminy.

- Przygotować roztwory wzorcowe przez odmierzenie do ponumerowanych probówek po 0,2; 0,4; 0,8; 1,2; 1,6 i 2 ml roztworu podstawowego protaminy i uzupełnienie do 2 ml 0,15 mol/l roztworem NaCl. Otrzymuje się roztwory wzorcowe protaminy o stężeniu 0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8 i 1 mg/ml.

| L.p. | Objętość roztworu protaminy o stężeniu 1 mg/ml [ml] | Objętość roztworu NaCl o stężeniu 0,15 mol/l [ml] |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,2 | 1,8 |
| 2. | 0,4 | 1,6 |
| 3. | 0,8 | 1,2 |
| 4. | 1,2 | 0,8 |
| 5. | 1,6 | 0,4 |
| 6. | 2,0 | 0,0 |

- Odczytać absorbancję wzorcowych roztworów protaminy przy 220 nm wobec próby kontrolnej zawierającej 0,15 mol/l roztwór NaCl oraz zadania

- Wyniki zestawić w tabeli

| L.p. | Stężenie protaminy, mg/ml | Absorbancja, 220 nm |
| --- | --- | --- |
| 1. | 0,1 |  |
| 2. | 0,2 |  |
| 3. | 0,4 |  |
| 4. | 0,6 |  |
| 5. | 0,8 |  |
| 6. | 1,0 |  |
|  | zadanie |  |

- Sporządzić wykres zależności absorbancji od stężenia.

- Zamieścić legendę wykresu kalibracyjnego.

2.  Obliczyć współczynnik kalibracji

- Wyliczyć współczynniki kalibracji dla poszczególnych roztworów protaminy (wykorzystać wartości stężenia i odpowiadające im absorbancje roztworów protaminy przy sporządzaniu wykresu kalibracyjnego).

F = c/A

- Wyliczyć średnią wartość współczynnika kalibracji.

3.   Obliczyć procentowy współczynnik absorpcji

- Wyliczyć procentowe współczynniki absorpcji dla poszczególnych roztworów protaminy (wykorzystać wartości stężenia i odpowiadające im absorbancje roztworów protaminy przy sporządzaniu wykresu kalibracyjnego), korzystając ze wzoru:

A

a =

c x l

w którym: c – stężenie substancji wyrażone w procentach

l – długość drogi optycznej równa 1 cm

A – absorbancja zmierzona przy analitycznej długości fali

- Wyliczyć średnią wartość procentowego współczynnika absorpcji.

4.   Oznaczyć stężenie białka w roztworze badanym

- Z wykresu kalibracyjnego odczytać stężenie białka w próbie badanej

- Obliczyć stężenie białka w próbie badanej z wyliczonego współczynnika kalibracji i z procentowego współczynnika absorpcji.

5.   Obliczyć błąd bezwzględny i błąd względny pomiaru

Błąd bezwzględny ((x) - bezwzględna wartość różnicy między wartością rzeczywistą  (x) a wartością otrzymanego wyniku (xi).

(x = (x – xi (

Błąd względny ((x wzgl.), wyraża stosunek wielkości błędu bezwzględnego ((x) do mierzonej wartości prawdziwej (x).

(x

(x wzgl =                 x 100%

x

Błąd względny jest wartością niemianowaną. Wyrażony w procentach ułatwia porównanie wielkości błędów pomiędzy sobą.

Ćwiczenie 3 - oznaczanie żelaza w postaci Fe3+ 
w osoczu metodą miareczkowania                   spektrofotometrycznego

Miareczkowanie spektrofotometryczne polega na pomiarze absorbancji roztworu, zmieniającej się w trakcie miareczkowania. Obecne w próbce jony Fe3+ tworzą z KSCN w środowisku kwasowym krwistoczerwony kompleks. Podczas miareczkowania roztworem EDTA powstaje znacznie trwalszy, bezbarwny kompleks Fe3+ z EDTA.

Wykonanie

I. Sprzęt

- Mikrotitrator Cerko Lab System

- Spektrofotometr WPA

II. Odczynniki

- Roztwór dwusodowej soli kwasu wersenowego (EDTA) -  0,005 mol/l

- Roztwór tiocyjanianu potasu (KSCN) -  1%

- Roztwór kwasu siarkowego(VI) (H2SO4) -  0,05 mol/l

- Roztwór badany o nieznanym stężeniu jonów Fe3+

III. Przygotowanie roztworów do analizy

- Próba kontrolna-potrzebna do wykreślenia linii bazowej - do probówki o pojemności 10 ml odmierzyć :

- 4 ml wody destylowanej

- 0,1 ml roztworu KSCN   (1%)

- 2 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) (0,05 mol/l)

- 0,4 ml roztworu EDTA (0,005 mol/l)

- i uzupełnić wodą destylowaną do objętości 10 ml i dokładnie wymieszać.

- Próba badana -  do probówki o pojemności 10 ml odmierzyć:

- 4 ml badanego roztworu osocza o nieznanym stężeniu jonów Fe3+

- 0,1 ml roztworu KSCN (1%)

- 2 ml roztworu kwasu siarkowego(VI) (0,05 mol/l)

- i uzupełnić wodą destylowaną do objętości 10 ml i dokładnie wymieszać.

IV. Wykonanie pomiarów

- Uruchomić system do miareczkowania spektrofotometrycznego zgodnie z instrukcją obsługi.

- Zarejestrować widmo badanej próbki o nieznanym stężeniu jonów Fe3+ i zapisać długość fali, przy której występuje maksimum absorpcji kompleksu Fe-SCN.

- Przeprowadzić miareczkowanie roztworu próbki zgodnie z instrukcją obsługi.

- Wydrukować krzywą miareczkowania spektrofotometrycznego.

V. Opracowanie wyników

- Wyznaczyć graficznie punkt końcowy miareczkowania.

- Obliczyć zawartość żelaza w próbce osocza otrzymanej do analizy wg wzoru:

gdzie:

- zawartość żelaza w próbce otrzymanej do analizy [mg/l]

- stężenie titranta =0,005 [mol/l]

- objętość titranta w punkcie równoważnikowym miareczkowania [l]

- Masa molowa żelaza [55,845 g/mol]

- współczynnik rozcieńczenia próbki – 2,5

- objętość próbki użyta do miareczkowania 1,5·10-3[l]

3. Wyliczyć błąd względny i błąd bezwzględny

# Text boxes

A